化学试剂级别说明

1. HPLC高效液相色谱溶剂： • 低紫外吸收 • 非挥发性物质、游离酸、游离碱和水分含量低 • 可用于荧光检测 for HPLC gradient grade, for HPLC for LC-MS for preparative chromatography Prepsolv ® 用途：用于液相色谱（LC）样品制备、LC样品分析、LC-MS分析 2. 农残级痕量分析高纯溶剂： • 极低的农残背景值（≤5 pg/ml ），不挥发性组分极少 • GC控制（ECD-PND检测）质量可靠，稳定性高 • N、P、S等元素背景值低，基线平稳，经性能测试，可用于多氯联苯（PCBs）、有机氯农药、有机磷农药残留痕量分析，以及其他适用于GC-ECD和GC-NPD检测的化合物的GC、GC-MS分析。 for residue analysis for gas chromatography suprasolv® / unisolv ® 用途：用于气相色谱检测（ECD、PND），用于有机氯、有机磷农药， PCBs及其他用GC/ECD和GC/PND检测的化合物 另外，还有专用于二恶英、呋喃、PCBs等化合物分析用的ENVISOLV ®试剂（for analysis of dioxines, furanes, and PCBs ）; 用于环境中高挥发性氯代烃的气相色谱色谱分析（ECD）、芳香烃的检测（FID）用的OEKANAL ®试剂(for environment analysis ) 3. 光谱纯试剂 光谱纯溶剂具有以下优点： • 低紫外吸收、低红外吸收 • 杂质含量低 • 适用于UV、IR光谱分析 for UV-spectroscopy spectrophotometric grade SPECTRANAL® for spectroscopy Uvasol ® 用途：用于UV、IR光谱分析 4. 无水溶剂 水分含量低，有的经分子筛过滤处理 andydrous anhydrous, 99.8% dried(max, 0.003%H2O) SeccoSolv ® 用途：有机合成（衍生作用）、DNA-RNA生物合成、格氏反应、加氢反应、物理分析（如元素分析前的重结晶动力学反应）。 5. 优级纯试剂 • GR grade，ACS grade • 符合国际标准要求（如ACS，Reag.Ph Eur, ISO） • 金属元素杂质含量低（大多是ppm级） 用途：优级纯试剂可用于大多数常规实验，这类产品还可应用于生产领域。 6. NMR氘代溶剂 • for NMR spectroscopy • 氘代溶剂广泛应用于化学研究领域，对于分析有机物分子结构的重要方法－－核磁共振波谱法是不可缺少。 • 用途：核磁共振实验可以提供原子同其他分子中的原子的关联信息，包括分子的空间取向、三维空间结构。 对氘代溶剂有哪些要求？ NMR对所用溶剂的氘代度反应很敏感，如用200兆赫光谱，使用氘代度在99.5％～99.8％就足够了，如果提高设备的等级，例如用600兆赫光谱，则需要更高氘代度的溶剂。 7. 其他级别化学试剂 Ø 超纯级(puriss+,puriss. p. a )：金属元素杂质含量低，杂质含量控制在ppb或ppt水平，适用于无机痕量金属元素分析； Ø 电子级(semi-conductor grade, electronic grade )：阳离子、阴离子和粒子的值保证达到ppm至更低水平，适用于半导体生产过程中所有产品的清洗和蚀刻； Ø 合成级(for synthesis, purum)：≥ 95.0%，满足实验室试验和合成用； Ø 工业级(technical grade)：≥ 80%，实验室和生产阶段的原料和辅料； Ø 食品级(FCC):产品符合食品化学法典（FCC)规范和最大杂质含量限制； Ø 药典级(BP、USP-NF、 Ph Eur)：符合英国药典、美国药典或者欧洲药典等产品分析规定； Ø 分子生物学级(for molecular biology)：这类产品保证无酶从而避免了分析过程被干扰，同时这类产品有足够的透明度使之能用于分子生物学中的检测； Ø 生化试剂：biochemical reagent Ø 组织学级(histological grade)：适用于实验室细胞组织学研究； Ø 洁食认证产品(kosher FCC)：这类产品通过Kosher洁食认证，可满足清真食品检测、原辅料的要求 Ø 基准试剂：primary standard, volumetric standard：用于检验和校正当量溶液和pH缓冲溶液 化学试剂级别中英文对照： • 液相色谱溶剂：for HPLC, for LC-MS, for preparative chromatography • 农残级试剂：for residue analysis, for gas chromatography • 无水溶剂：anhydrous, dried solvents • 光谱纯溶剂：spectroscopy, for UV, for IR, SPECTRANAL® • 分析纯：AR ，Analytical reagent • 优级纯试剂：ACS，GR grade • 超纯试剂：puriss+, puriss p.a. • 特纯试剂：extra pure, extra purum • 合成试剂：purum, for synthesis • 电子级/半导体级试剂： semiconductor grade • 核磁共振试剂：for NMR spectroscopy • 组织学试剂：histological grade • 生化试剂：biotech. grade, BioChemika（Fluka） • 染色剂：stains • 诊断试剂：diagonastic diagnostics • 气相色谱用标准溶液：standard for GC • 微生物试剂：for microbiological • 薄层色谱用试剂：for TLC (Thin Layer chromatography） • 浓缩型当量溶液：for preparation of volumetric solutions • 即用型当量溶液：volumetric solution, ready to use • pH缓冲溶液：pH buffer standard solution • 基准试剂：primary standard, volumetric standard • 电导率标准溶液：for the measurement of electrolytic conductivity, conductivity solution • 色度标准溶液：reference color solution，color reference standard solution • 离子对试剂：for ion pair chromatography • 衍生化试剂：derivatization reagents • 清洗剂：detergents • 指示剂：indicators • 原子吸收标准溶液：atomic absorption spectrometer(AAS) • 电感耦合等离子标准溶液：ICP/ICP-MS standard solution • 离子色谱标准溶液：Ionic chromatography standard solution • 元素质量控制标准溶液：Quality control • 基体改良剂：Modifier Solution • 促释剂: Releasing Agent Solution • 电离缓冲溶液：Ionization Buffer Solution